## Slide 1
EXPOSE SUR LES INONDATIONS A SKIKDA
PRESENTER PAR :
AIHAR ASMA
DJEFFAL NESMA
HARKAT IBTISSEM

## Slide 2
PLAN DE TRAVAIL
Présentation du site :
Historique sur les principales crues :
Un exemple de la crue de 1984 :
Les différents types de dommage :
Essai d’élaboration d’un plan de prévention du risque d’inondation
P.P.R.I pour la ville de Skikda :
Délimitation des zones exposées au risque d’inondation :
Détermination des enjeux :
Projet d’aménagement (Mesures de réduction des dommages) :
Moyens de lute
Au niveau des espaces urbains
2. Traitement biomécanique des versants
3. Gestion de risque d’inondation

## Slide 3
Présentation du site :
LA REPRESENTATION DE LA WILAYA DE SKIKDA :
La wilaya de Skikda est située au nord-est de l'Algérie et s'étend sur une superficie de 4 137 km², avec une population avoisinant les 804 697 habitants.
Elle dispose de 130 km de côtes qui s'étalent de El Marsa à l'est jusqu'à Oued Z'hour aux fins fonds du massif de Collo à l'ouest. Elle est limitrophe avec les wilayas d'Annaba, Guelma, Constantine et Jijel.
Son relief est très accidenté sur la frange littorale est, dans les massifs de Collo, Azzaba et la Marsa. Dans ce relief on distingue trois types de zones topographiques, les zones de
Les oueds principaux sont permanents et prennent leur source à quelques kilomètres de la mer. Les oueds les plus importants sont :
Oued El-Kebir à l'est
Oued Saf-Saf au centre
Oued Guebli à l'ouest
Oued Z'hour à l'extrême ouest

## Slide 4
La wilaya de Skikda appartient aux domaines bioclimatiques humide et subhumide.
L'étage humide couvre toute la zone occidentale montagneuse ainsi que les sommets à l'est et au sud, il est à variante douce ou tempérée au littoral et froide à l'intérieur.
L'étage subhumide couvre le reste de la wilaya, notamment les plaines, la variante chaude ou douce se localise sur le littoral et la variante tempérée ou froide à l'intérieur.
Il y fait chaud et humide en été, mais très frais en hiver.
Le passif géologique du bassin versant du Saf-Saf se confond avec l’ensemble de la géologie alpine de la petite Kabylie.
L’immensité de sa taille (1154km²)et la complexité de sa structure ont fait que le bassin du Saf-Saf présente un grand ensemble morpho-structural comportant plusieurs milieux morphologiques.
Ainsi donc, il s’étend du piedmont sud tellien (au sud) à la mer méditerranée (au nord) il est respectivement limité à l’est et à l’ouest par les bassins versants du SEYBOUSES et du K2BIR RHUMEL.
Les milieux morphologiques :
Le bassin du Saf-Saf représente la morphologie suivante :

## Slide 5
Les terrasses quaternaires : les plus importantes terrasses s’étendent le long du talweg principal de l’oued Saf-Saf
Le niveau zéro (fond alluvial) : terrasse constituées surtout de matériaux sablo-limono-graveleux et s’étendent tout au long de l’oued saf-saf l’oued khémékhem (sud) et oued zeramna (nord –ouest) elle représente des zones facilement inondables lors des crues.
Le niveau 1 : son extension est très importante en aval de l’oued saf-saf il présente un matériel argilo-limono sableux.
Le niveau 2 : constitue surtout de matériaux grossiers.
Le niveau 3 : ou glacis-terrasses, c’est le début des hautes niveaux sont constitués de matériaux grossiers en raison de leurs rattachement aux plateaux à alluvions caillouteuses.
Le niveau 4 : est compose surtout de marnes, marno-calcaire, grés numidiens et croutes calcaires.
Le niveau 5 : le plus haut niveau : il est formé de croutes calcaires, grés numidiens et du sol argilo-sableux.
Les collines : constituées quasi-totalement de marnes et d’argiles , elle forme un relief vulnérable à l’érosion et ce le est lié la faible cohérence des roches .
Le relief compartimenté du sud : du point de vue topographique il constitue une barrière aux influences climatiques correspondant particulièrement au mont de Constantine au sud , massif côtier de AIN ZOUIT (a l’ouest) et au hautes collines côtières de SKIKDA(à l’est)

## Slide 6
les différentes crues | pluie journalière maximal | coefficient d'écoulement journalier | débit MAX JOURNALIER | pluie mensuelles
crue du 30/12/1984 | 137 mm | 79,13% | 558.6 m3/s | 452,5 mm
crue du03/02/1984 | 103,7 mm | 73,28% | 283,2 m3/s | 271,7 mm
crue du 31/12/1993 | 86,1 mm | 35,78% | 17,4 m3/s | 292,7 mm
crue du 21/12/1988 | 72.6 mm | 21,28% | 38.07 m3/s | 204,8 mm
crue du 18/05/1977 | 46,6 mm | 1,93% | 3,21 m3/s | 
Historique sur les principales crues :

## Slide 7
Crue du 31 décembre 1984 :
Le mois de décembre a fourni 452.5 mm, la pluie journalière maximale estimée par 137 mm en 24 heures, a engendré une lame écoulée de 108.4 mm soit un coefficient d’écoulement journalier exceptionnel de 79.13%. Cette crue est caractérisée par une nette concordance du débit maximal journalier de 404 m3/h et instantané à 558.6 m3/h en date du 30 décembre.
Crue du 03 février 1984 :
Les précipitations mensuelles est de 271.7 mm, la pluie journalière de l’ordre de 103.7 mm, a eu lieu le même jour de l’écoulement de pointe qui a atteint un coefficient d’écoulement de 73.28%. sa première phase allant du 29 janvier au 1 février est caractérisée par de faible valeurs de pluies (pas plus de 17.2 mm), la première montée date du 2 février suite à une pluie journalière de 49 mm le débit passe de 5 m3/s à 7.8 m3/s puis directement à 283.2 m3/savant de s’atténuer encore une fois brusquement à 40 m3/s au jour suivant.

## Slide 8
Crue du 31 décembre 1993 :
Le mois de décembre étais marqué par une hauteur considérable de 292.7 mm , la pluie journalière 86.1 mm s’est précipite le 29 décembre et a déclenché la crue deux jours après, cette dernière a pu atteindre 30.8 mm soit 35.7% de la séquence pluvieuse journalière . Le 29 décembre représente la pluie journalière max 86.1 mm, elle n’a engendré qu’un écoulement concorde de l’ordre de 4.7 mm (17.4 m3/h),la deuxième averse de 81.8 mm succédant la première a augmenté découlement jusqu’à 12.5 mm et s’est après 24 h que le premier max d’écoulement s’est produit.
Leurs pluies journalières
L’abondance mensuelle du mois de décembre est de 204.8 mm, mais l’abondance journalière estimée à 48 mm a favorisé l’écoulement de surface qui représente 21.28%. Cette crue (38.07%) a été engendré e par une pluie journalière maximale de 72.6 mm.

## Slide 9
moisV | sep | oct. | nov. | déc. | jan | fév. | mar. | avr | mai | juin | juill | août
pluie mm | 42,3 | 137,3 | 17,5 | 452,5 | 99,5 | 46,5 | 159 | 38,5 | 46,3 | 0 | 0 | 0
écoulement mm | 0,39 | 1,48 | 0,39 | 154,4 | 82,19 | 25,76 | 107 | 8,03 | 4,51 | 0,057 | 0,36 | 0,3
coefficient d'écoulement % | 0,91 | 1,08 | 2,24 | 34,12 | 82,6 | 55,4 | 67,1 | 20,87 | 9,75 | 0 | 0 | 0
pluie journalière maximal | 23 | 20 | 11 | 137 | 20 | 18 | 44 | 18,5 | 23 | 0 | 0 | 0
débit max | 0,23 | 9,5 | 0,07 | 558,6 | 90,7 | 12,58 | 267 | 6,36 | 10,48 | 0,1 | 0,05 | 0
Un exemple de la crue de 1984 :
À l’échelle mensuelle :

## Slide 10
A partir du tableau on peut constater que le mois de décembre est le plus pluvieux 452.5 mm
et le plus abondant en écoulement moyen 154.4 mm soit un coefficient mensuel de l’ordre de 34%
il a été marqué par un débit maximum de 558.6 m3/s.
Le mois de janvier est caractérisé pal le plus important coefficient d’écoulement mensuel où
82.6%des pluies se sont transformées en écoulement en raison de la saturation du sol par les pluies préparatoire de
décembre.
À l’échelle journalière :
L’année 1984/85 a été marquée par deux crues
Crue du 30 décembre : la plus importante au niveau annuel et interannuel
Crue du 8 mars 1985.

## Slide 11
À l’échelle horaire:
28/12/1984 : le débit passe progressivement de 7.307 m3/s à 25 m3/s dans l’espace de 13 h.
29/12/1984 : le débit prend 2h pour passer de 10 m3/s à 265.92 m3/s avant de s’atténuer jusqu’à 90m3/s après une heure
30/12/1984 : le débit passe de 90 m3/s à 558.6 m3/s au bout de 12 h puis à 250 m3/s pendant 9h, avant de descendre encore une fois à 90 m3/s après une heure.
01/01/1985 : le débit passe de 25 m3/s en 6h avant de prendre la même durée pour descendre à 10 m3/s.
02 et 03/01/1985 : la baisse des pluies a parallèlement abouti à la stabilité de l’écoulement aux limites de 15 et 21.15 m3/s

## Slide 12
Les différents types de dommage :
Dommage humaine : le nombre de dommage sinistrées a atteint 500 à Collo ;
Dommage socio-économique :
Embâcle de l’oued El Akna, et inondation de ses parties riveraines
Inondation partielle du chemin de wilaya qui mémé au cimetière de Zaf-Zaf ;*
Débordement de l’oued Zeramna et inondation de la cité 20 aoùt1955 ;
Inondation du poste de distribution de l’énergie électrique par l’oued Zeramne ;
Paralysie totale et démolition de toutes les voies au niveau de la basse ville de Skikda ;
Inondation de l’unité de distribution de gaz naturel et arrêt d’approvisionnement ;
La zone industrielle a subi aux sérieux dégâts notamment au sein de l’unité GNL.

## Slide 13
Essai d’élaboration d’un plan de prévention du risque d’inondation P.P.R.I pour la ville de Skikda :
Le P.P.R.I délimite les zones exposées au risque d’inondation et définit les mesures de prévention , protection et de préservation qui doivent être respectées tant par les citoyens que par les autorités publiques :
Dans les zones les plus exposées, toute sorte de construction est interdite.
Dans les zones moins exposées , des instructions particulières sont imposées(surélévation des immeubles , limitation des remblais…)
Le P.P.R.I a une triple vocation :
Interdire les implantations humaines et socio-économique dans les zones les plus exposées au risque.
Garantir les capacités d’écoulement et d’expansion des ondes de crues pour atténuer l’amplitude des risques pour les zones sises en amont ainsi qu’en aval du bassin versant.
Assurer l’équilibre et le bon fonctionnement du milieu naturel (que se soit en amont ou en aval du bassin versant).

## Slide 14
Délimitation des zones exposées au risque d’inondation :
Afin d’arriver à délimiter les zones exposés aux inondations selon les divers périodes de retour au niveau de la ville de SKIKDA , nous allons suivre la démarche suivante :
Réalisation des levées topographiques des oueds :
Zeramna au niveau des cités des frères Saker et 20 aout 1955.
Saf-Saf avant et après sa confluence avec l’oued Zeramna et mesures de leurs dimensions en ces sites.
Exploitation de l’information historique étant la crue exceptionnelle de décembre 1984, par détermination de la cote d’eau maximale et la surface réellement inondée lors de cette crue.
Calcule des surfaces d’inondations correspondantes aux débits fréquentiels représentant les zones exposées au risque d’inondation.
En connaissant le rapport : débit de pointe –surface inondée –cote d’eau maximale , on peut facilement connaître l’amplitude du prolongement horizontal des ondes de crues , en suite délimiter les zones inondables .

## Slide 15
Détermination des enjeux :
Enjeux humaines (Cités exposées au risque d’inondation) :
Cité Derdj Ed Dib.
Cité 20 aout 1955.
Cité Salah Boulkeroua.
Cité des frères Saker.
Cité Aissa Boulkerma au sud.
Cité El Adjour (dans sa partie sud est).
Cité des oliviers (dans sa partie sud).
Cité des allées du 20 aout 1955 (dans sa partie sud).

## Slide 16
ZHUN | Etablissement Educatifs | Etablissement Sanitaires | Etablissement Administratifs | Habitat | Autre
ZERAMNA | 06 écoles | Ecole de formation paramédicale | Annexe communale | Habitat collectifs et individuels | station de service NAFTAL
 | 02 lycées | centre sanitaire | commissariat de police |  | Super marché
 | institut de formation des enseignants |  |  |  | jardin public
 |  |  |  |  | complexe sportif
 |  |  |  |  | Mosquée
SALAHBoulkeroua | 01 école |  |  |  | Mosquée
EL ADJOUR | 05 ECOLES | Clinique multiservices | commissariat de police |  | Mosquée
 | 01 lycée |  |  |  | Usine de brique
Partie sud des cités des oliviers et allées du 20aout 1955 |  | Administrations |  | habitat collectifs | 
Enjeux socio-économiques (Equipements) :
Les équipements exposés aux inondations ont été classés selon les ZHUN ou ils sont situés :

## Slide 17
Routes et infrastructures exposée au risque d’inondation :
04 ponts pour piétonnes.
La route nationale n°3 liant SKIKDA et CONSTANTINE et autres voies communales.
Voie ferrée (Extrême Est de la ville).
La partie Est des zones industrielles (Rive droite d’oued Saf-Saf).

## Slide 18
Projet d’aménagement (Mesures de réduction des dommages) :
Au niveau de l’ensemble du bassin versant (zone d’alimentation en écoulement) :
La réalisation des travaux de défense et de restauration des sols : réseau de banquettes, correction torrentielle et reboisement auront l’objectif de stabilisation des versants et surtout la régularisation de l’écoulement de pointe atténué l’intensité des crues.
La réalisation d’une retenue d’écrêtement sur Oued Zeramna vise à protéger tous ses champs bordiers, en limitant son fréquent débordement.

## Slide 19
Au niveau de la plaine inondable de Skikda ‘base de vie de Skikda et sa zone industrielle ‘(zone de réception de l’écoulement)
Les travaux d’entretien et correction des cours d’eau d’un coté, et la construction des digues d’un autre, auront l’intérêt de faciliter l’écoulement et limiter la submersion.
Adoption des systèmes de prévention des crues :
La survenance des crues est fonction de données météorologique aisément disponible, et en comprenant l mécanisme de genèse et d’évolution des crues, on peut largement limiter ses atteintes.
A cet égard ‘l’institution d’un système de prévision, de gestion et d’alerte des crues parait extrêmement efficace.

## Slide 20
MOYEN DE LUTE
AU NIVEAU DES ESPACES URBAINS
Parfois, les interventions de l’homme peuvent aggraver les dommages causes par une inondation. Cependant, l4amenagement des cours d’eau a tendance à rendre la rivière uniforme : trace rectiligne, profil large et peu profond…
Pour lutter contre le préjudice causes par les inondations, des opérations sont proposées pour faciliter l’évacuation des eaux, elles visent a :
1.1. Limiter les submersions par :
1.1.1. L’entretien des cours d’eau :
Les atteinte causées par l’inondation confirment l’intérêt d’un entretien régulier, ou les embâcles risquent de se former en cas de crues au niveau des ouvrages de franchissement, aggravent l’inondation des terres riverainetés détériorant les ouvrages.
L’entretien des cours d’eau englobe l’enlèvement de la végétation présente dans le lit mineure et surtout l’enlèvement des embâcles.

## Slide 21
1.1.2. Construction des digues :
Les digues sont des talus construits afin de protéger les basses terres contre la submersion. Elles empêchent seulement les eaux de crue de pénètre dans la région basses. Le degré de protection offert par une digue dépend de sa hauteur et de type de construction. La fiabilité d’une digue repose sur son inspection et son entretien continus.
A) Au niveau de la ville de SKIKDA, et pour limiter l’effet du débordement de oued Zermana, nous recommandons la construction de digues de part et d’autre tout au long de ce cours d’eau. Cela empêchera l’inondation des cites : 20 aout, Salah Boulkeroua, frères Saker, Timgad et la cite STE.
B) Au NIVEAU DE LA ZONE Industrielle, l’édification d’une digue sur la rive droite de oued Saf-Saf, va assurer le drainage des eaux des crues sans qu’il y ait submersion notamment l’unité du Gaz Naturel Liquéfiée GNL.
La construction d’une digue ne fait que hausser la cote d’inondation pour la même surface. Et la hauteur des digues est fonction des surfaces inondables.

## Slide 22
1.2. Limiter l’érosion :
Limiter l’érosion permet d’éviter des modifications très importantes de la rivière âpres une crue et la création d’embâcles qui occasionnent de dégâts et favorisent l’apparition de « vagues ». Plusieurs techniques sont utilisées :
1.2.1. Les enrochements :
Ils sont poses ou fixes le long des berges particulièrement soumises a l’érosion.
1.2.2. Les techniques végétales :
Il s’agit de planter de la végétation pour stabiliser les berges. En comparaison avec la technique habituelle de l’ingénierie civile, on peut accorder aux techniques végétales un certain nombre d’avantages :
Régulation du cycle hydrologique
Excellente intégration paysagère des ouvrages de stabilisation dans le milieu
Absence de perturbation dans les échanges entre le lit mineure et la nappe phréatique, a plus grande échelle entre le cours d’eau et ses zones humides et milieu annexes.
Participation a l’autoépuration du cours d’eau par absorbation d’élément nutritifs ou polluants et filtration d’apport sédimentaires.
Resistance souple opposée aux contrainte hydraulique, permettent de mieux dissiper l’énergie.

## Slide 23
Mesure de protection d’urgence :
Les mesures de protection d’urgences sont mises en place à court préavis. Les technique communément employées comprennent la construction de digues ou de barrages a l’aides de matériaux naturelles ou entreposes sur place.
Ces mesures ne devraient jamais remplacer la mis en place de mesure de protection permanentes.
1.3. Les épis :
Un épi est un talus en enrochement de faible hauteur, enracine a la berge et établi transversalement par rapport au cours d’eau. Il constitue un obstacle a l’écoulement de l’eau et provoque différents types de coursant.
En basses eaux, c'est-à-dire sans déversement par-dessus l’épi, on observe un coursant tourbillonnaire a axe vertical, entre deux épis.
En hautes eaux, avec déversement, c’est un coursant a axe horizontal qui se crée : l’épi rehausse le niveau donc induit une pente transversal et un coursant de la berge au centre du lit apparait dans les eaux superficielle.

## Slide 24
2. Traitement biomécanique des versants
2.1. Travaux de D.R.S :
En tout, les travaux de défense et de restauration des sols visent à stabiliser les versants a travers l’amoindrissement du ruissèlement en améliorant les capacités d’infiltration des sols, de même limiter l’érosion hydrique.
2.1.1. Le réseau de banquette :
Une banquette est à la fois une petite terrasse et une fosse
L’installation d’un réseau de banquette est soumises a des calcule qui déterminent ces différents dimension
2.1.2. Banquette pour épandage des crues :
Ce type de travaux aura le bute de limiter l’intensité du ruissellement et par conséquent de l’érosion, il se réalise en inversant la pente de certaine banquettes a partir du cours d’eau, sur le quel un petit barrage de dérivation alimente les banquettes au moyen de canal calibrez ou buse, et de la ; il régularise l’écoulement du cours d’eau, et rend les crues plus étendues dans le temps.

## Slide 25
2.2. Travaux de correction torrentielle sur les lits des Oueds :
Le réseau de banquette ne fait que favoriser l’infiltration des eaux pluviales, donc mieux drainer la surabondance hydrologique, et étendre les crues.
Cependant, en cas d’orages violents, les cours d’eau débitent une quantité d’eau supérieure à celle qui s’infiltre. Pour cela, les travaux de la correction des cours d’eau s’avèrent complémentaires. Ils aboutissent a graduellement freine l’écoulement en construisant une sairie de digues successives au long du cours d’eau.
2.2.1. Les Barrages :
Un barrage est un ouvrage de terre, de béton ou d’autres matériaux visant à retenir l’eau et créant un lac ou un réservoir
Le débordement d’oued Zermana est la cause principale d’inondation dans la basse ville de SKIKDA. De ce fait, la construction d’un barrage en amont du sous-bassin va mettre fin aux fréquents débordements de ce cours d’eau.
Le sous-bassin d’oued Zermana présente de bonnes conditions pour la faisabilité d’un barrage excréteur :
Condition Topographique
Condition Géologique
Condition Hydrologique
Condition Biogéographique

## Slide 26
2.2.2. Le Reboisement :
Il est évident que la végétation joue un rôle primordial dans la préservation du milieu naturel :
En Diminuant La Force Vive Des Eaux Pluviale, On Maintient La Structure Des Sols Et La Stabilité Des Versants.
On aura des crues moins intenses et plus étalées dans le temps.
Concernant le bassin du Saf-Saf, le choix des essences de reboisement sera fonction des caractéristiques propres à chaque essence :
Exigence Ecologique
Nature Des Sols
La Rentabilité économique

## Slide 27
3. Gestion de risque d’inondation
3.1. Gestion De La Plaine D’inondation :
La gestion des plaines inondables est une méthode intégrée qui vise à éviter les dégâts lies à l’inondation. Elle consiste à réglementer l’occupation des sols en zones inondables, en limitant l’utilisation des terrains en zones inondables.
3.2. Annonce, Prévision Des Crues Et Réseaux D’alerte :
La prévision des crues consiste à prévoir le débit, le moment et la durée d’une crue, spécialement du débit de pointe d’un cours d’eau résultant de précipitation.

## Slide 28
3.2.1. Collecte et gestion des données :
Pour prévoir le niveau de crue d’un cours d’eau, il faut avoir deux types de données primaires : hydrologique et métrologique.
Au niveau du bassin Saf-Saf, et vu la non disponibilité des données météorologique et hydrométriques, nous allons satisfaire des données hydro-pluviométrique et tenter de chercher un rapport : pluie journalière (Zaderas) écoulement journalière maximal (Khemakhem) pour la période 74/75 – 98-99 et pour le même jour, afin de prévoir ensuite le débit dépendant de la pluie qui le génère.
Afin de déterminer le seuil critique des deux éléments, on a réalise série de corrélations linéaires : pluie- débit, tout en affinant a chaque fois la relation par élimination, en vue d’obtenir des meilleurs corrélations.

## Slide 29
3.3. Alerte Et Sensibilisation Des Citoyens :
Le premier but d’un groupe de prévision des crues est d’avertir la population en cas de crues. Dans un premier temps, cela ce fait en alertant la protection civile, les responsables publics et les autorités locaux
Le centre de prévision doit annoncer aux citoyens et organismes de protection civile l’alerte de crue en début de saison a travers les medias. Donc il est temps de se préparer.
3.4. Réglementation Juridique Et Assurance :
Toute construction dans les zones inondables doit être interdite. Outre, l’assurance des édifices et bien contre ce risque doit être obligatoire, out les couts d’assurances et indemnisation dépendent du niveau d’exposition à l’inondation.